## Slide 1
第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 · 中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛
桥元智构
基于国产 BIMBase 三维引擎与人工智能的
桥梁建养一体化平台
BridgeElement Intelligence · BIMBase × AI
参赛赛道
产业赛道（揭榜挂帅）
参赛赛题
XH-202601 人工智能与国产三维图形引擎关键核心技术的融合创新应用研究
发榜单位
中国建筑科学研究院有限公司
参赛学校：______（待填写） 团队名称：______（待填写） 指导教师：______（待填写）
建 · 验 · 诊 · 养 全链路闭环 ｜ 常泰长江大桥真实工程验证
【配图线索】
常泰长江大桥 P3D 全景截图
（获取方式：BIMBase 中打开 P3D文件/常泰长江大桥.p3d，三维视图截图）

## Slide 2
目录
目录
CONTENTS · 桥元智构汇报框架
01
行业背景与痛点
国产引擎 · 人工巡检 · 数据割裂
02
研究意义与现状
国内外研究进展
03
项目总览与目标
建-验-诊-养闭环 · 技术底座
04
智能建造 · 建
AI 建模 · CAD 画板 · 图纸识别 · 组件库
05
工程验证 · 验
常泰长江大桥 P3D 工程
06
智能诊断 · 诊
病害检测 · AI 诊断 · 面投影
07
智慧养护 · 养
报告闭环 · 数字孪生
08
特色创新与产业价值
项目特色 · 六项创新 · 推广路径
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
02 / 25

## Slide 3
背景
行业背景 · 政策与战略驱动
“十五五”开局，智能建造与自主可控的双重号角
交通强国战略深入推进
我国桥梁保有量居世界前列，运维养管需求持续增长，桥梁数字化建养成为行业共识。【行业数据待补权威来源】
国产三维引擎自主可控
BIM 基础三维图形引擎的自主可控，已成为关乎国家重大工程建设安全与建设领域数字主权的关键战役。（引自赛题文件）
AI×BIM 融合新赛道
发榜单位中国建研院自主研发的 BIMBase 平台已实现设计工具层面自主化，亟需探索 AI 在智能建模、智慧运维等场景的融合应用。
【配图线索】
政策文件或桥梁全景横幅图 1 张
（获取方式：政府官网/新闻下载，或用常泰长江大桥 P3D 全景裁切）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
03 / 25

## Slide 4
痛点
研究痛点
桥梁建养行业的四大结构性难题
01 · 引擎受制于人
桥梁三维设计建模长期依赖国外商业 BIM 软件，国产三维图形引擎存在“卡脖子”风险
02 · 巡检依赖人工
病害检测以人工目测为主，效率低、主观性强，高空水上作业危险
03 · 病害与模型脱节
检测结果停留在纸质报告与二维照片，无法落位到 BIM 具体构件，病害演变难以追踪
04 · 建养数据割裂
建造模型与运维数据互不贯通，模型价值随竣工而终结
亟需“国产引擎 + 人工智能”的桥梁建养一体化平台
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
04 / 25

## Slide 5
意义
研究意义
为什么做 —— 三重价值
01
推动桥梁建养数字化转型
提供“国产引擎 + AI”全流程方案，助力桥梁运维从“经验驱动”向“数据驱动”跨越
02
填补国产平台应用空白
首个基于国产 BIMBase 引擎的“病害识别 — BIM 投影”闭环，为 BIMBase 生态贡献桥梁专业插件体系
03
服务国家自主可控战略
从三维引擎到 AI 应用全栈摆脱对国外平台依赖，保障桥梁工程数据安全
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
05 / 25

## Slide 6
现状
国内外研究现状
站在何处 —— 现状与缺口
国外现状
▪ BIM 生态由 Revit / IFC 等国外平台主导
▪ 病害三维定位多依赖摄影测量与点云配准，设备昂贵、流程重，基层管养难落地
国内现状
▪ BIMBase 国产三维引擎实现自主化突破，并开放 Python 接口
▪ 基于 YOLO 系列的病害识别研究日益成熟
▪ 但“AI 识别 → BIM 构件落位 → 养护闭环”的完整链路仍缺失
现有成果多基于国外平台，国产引擎上的桥梁建养一体化应用尚属空白 —— 本项目切入点
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
06 / 25

## Slide 7
总览
项目总览
建 · 验 · 诊 · 养 全链路闭环架构
建 · 智能建造
· AI 智能建模
· CAD 画板
· 图纸识别
· 参数化组件库
验 · 工程验证
· 常泰长江大桥真实工程
· 15 个原创 bfa 参数化构件
· 233.6 MB P3D 工程
诊 · 智能诊断
· YOLOv8 + 免模型 CV 双模检测
· Qwen-VL 大模型诊断
· 2D→3D 面投影定位
养 · 智慧养护
· 尺寸量化
· Word 巡检报告
· 数字孪生
· 数据归档
◀ 数据回流 · 闭环迭代 · 模型价值贯穿全生命周期
技术底座：BIMBase 国产三维图形引擎 · pyp3d 参数化接口 · Python 插件体系
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
07 / 25

## Slide 8
底座
技术底座
国产引擎 × 人工智能 × 工程应用三层技术栈
国产引擎层
BIMBase（中国建筑科学研究院 / 构力科技）
pyp3d 参数化建模接口（拉伸 / 放样 / 布尔 / 阵列）
AI 层
YOLOv8 病害检测
OpenCV 五路图像分析
Qwen-VL 多模态诊断
DeepSeek 大模型
百度语音识别
应用层
PyQt5 插件界面
python-docx 报告生成
ezdxf / PyMuPDF 图纸解析
ODA DWG 转换
three.js 数字孪生
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
08 / 25

## Slide 9
目标
研究目标与思路
四大目标 · 一条主线
01
构建桥梁参数化构件库与 AI 建模能力
15+ 原创 bfa 构件，自然语言一键生成
02
完成真实工程全桥搭建验证
常泰长江大桥：主跨 1176m 公铁双层斜拉桥，完整 P3D 工程
03
实现病害智能检测与诊断
双模检测 + 大模型结构化诊断 + 尺寸量化
04
打通“诊 → 养”闭环
2D→3D 面投影落位 + Word 报告 + 数字孪生
技术路线
需求分析
构件库建设
AI 建模研发
工程验证
病害识别
投影落位
报告闭环
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
09 / 25

## Slide 10
建模
智能建造 · 建 —— AI 智能建模
自然语言一句话 → BIMBase 参数化构件
▪ 双路驱动：本地中文解析器优先（897 行：汉字数字连读、全半角归一、单位换算、方向词映射），DeepSeek 大模型兜底（JSON 结构化输出）
▪ 七级兜底自动放置链：破解 pyp3d“实体创建必须在交互回调链中”的限制
create_geometry → _PlaceToDirect → place_to → 坐标烘焙 → IFC/OBJ 文件导入 → SendInput 模拟交互 → 手动放置
▪ 阵列与沿路线布置：线性 / 矩形 / 极坐标阵列；沿直线 / 折线 / 圆弧按弧长插值采样，构件自动沿切向“拐弯”
▪ 语音输入：百度语音识别
【配图线索】
AI 建模面板运行截图
（获取方式：BIMBase 内运行 AI 建模插件，自然语言生成构件后截图）
示例：“沿路线每隔 50 米放一个门式桥墩” → 自动阵列布置
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
10 / 25

## Slide 11
画板
智能建造 · 建 —— CAD 画板
内嵌 BIMBase 的 PyQt 参数化二维画板
▪ A3 虚拟画布（420×297mm）：35 个绘图 / 编辑 / 3D 命令，50 步撤销重做，端点 / 交点 / 中心点 / 垂足 / 网格 5 种吸附
▪ 画板 ↔ BIMBase 双向同步：18 个 pyp3d Component 子类 + 多级放置策略链；“从 BIMBase 更新”框选回写（避免 1900+ 实例全场景扫描卡死）
▪ 面编辑创新：面属性 ↔ 参数映射，编辑 diff 反推参数，批量重生成并同步 BIMBase 实体
▪ 图纸互通：DWG / PDF 导入导出（ODA + ezdxf + PyMuPDF）
▪ 一键环境配置：自动检测 BIMBase 路径、配置 VSCode、安装依赖、静默安装 ODA
【配图线索】
CAD 画板运行截图
（获取方式：速构智维插件内打开画板，绘制三视图后截图）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
11 / 25

## Slide 12
识图
智能建造 · 建 —— 图纸识别
三视图 PDF / DXF 图纸 → 结构化参数 → 参数化构件自动生成
▪ 双路混合识别：本地规则解析（第一角投影三视图聚类，支持长方体 / 正方体 / 圆柱 / 球体 / 直角三棱柱）+ Qwen-VL 多模态识别（复杂构件参数提取）
▪ 模板匹配生成：component_matcher 匹配构件模板 → 自动生成参数化 .py → 执行建模
▪ 已打通四大构件：门式桥墩 / 引桥桥墩 / 索缆锚锭 / 承台及桩基
【配图线索】
三视图图纸识别输入截图（PDF / DXF）
（获取方式：组件测试目录下 门式桥墩.dxf 等图纸打开截图）
【配图线索】
图纸 → 模型对照截图（识别生成的构件三维效果）
（获取方式：识别流程运行后，BIMBase 三维视图截图）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
12 / 25

## Slide 13
构件
参数化组件库 · 常泰长江大桥
15 个原创 bfa 参数化构件 · 3 大分类 · 总可调参数约 141 个
上部结构（7）
· 主塔（21 参）
· 支座（14）
· 轨道底座（9）
· 斜拉索（8）
· 自密实混凝土层及隔离层（7）
· 侧面钢桁架（6）
· 工字钢梁（4）
下部结构（3）
· 门式桥墩（11）
· 承台及桩基（9）
· 扩大基础（6）
附属设施（5+1）
· 接触网（16）
· 轨道（6）
· 路面及交通标线（6）
· 新泽西护栏（5）
· 防撞护栏（4）
· 铁路封闭网（7）
技术亮点
主塔多段变截面 Loft + 布尔减挖空；斜拉索截面分段自适应（数据量降约 62%）；桁架与接触网 Array 实例化排布
【配图线索】
构件库面板截图或构件拼图
（获取方式：桥梁组件插件面板截图，或 15 个构件缩略图拼图）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
13 / 25

## Slide 14
测试
参数化组件库 · 组件测试
按真实工程图纸逐构件参数化建模与健壮性检验
▪ 4 个基础几何体：正方体 / 长方体 / 圆柱 / 直角三棱柱 —— 验证组件创建与放置流程
▪ 5 个工程构件（按真实图纸）：
· 工字钢混凝土组合梁（加劲肋阵列）
· 索缆锚锭（异形 Sweep + 7 对 14 根底柱）
· 引桥桥墩（斜边盖梁 Sweep，按 6.22-A1.dwg 精确重建）
· 门式桥墩（双变截面空心八边形，Loft + 布尔减兜底）
· 承台及桩基（锥形桩阵列）
▪ DXF 图纸自动生成：ezdxf 三视图布局，4 图层 + 自动线性标注，构件图纸一键出图
【配图线索】
构件三维效果截图
（获取方式：BIMBase 中运行组件测试构件（如门式桥墩）后三维视图截图）
【配图线索】
自动生成的 DXF 三视图图纸截图
（获取方式：运行 组件测试/生成承台及桩基图纸.py 等输出后用 CAD 软件打开截图）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
14 / 25

## Slide 15
验证
工程验证 · 验 —— 常泰长江大桥
以 15 个参数化构件在国产 BIMBase 平台搭建完整桥梁
工程背景
常泰长江大桥 —— 主跨 1176m 双塔斜拉桥，塔高 352m，公铁双层（钢桁梁宽 39m）
交付成果
233.6 MB 完整 P3D 工程文件，场景自洽、可流畅加载、可直接交付
工程化能力
一键 pack_to_bfa 批量打包；组件库性能优化，独立为 v1.3.0 插件（上部 / 下部 / 附属 3 大分类面板）
【配图线索】
常泰长江大桥 P3D 全景截图（建议标注：主塔 / 斜拉索 / 双层桥面 / 门式桥墩）
（获取方式：BIMBase 中打开 P3D文件/常泰长江大桥.p3d 截图）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
15 / 25

## Slide 16
检测
智能诊断 · 诊 —— 病害智能检测
无人机巡检照片 → 智能检测（6 类病害）
▪ 6+1 类病害：裂缝 / 剥落 / 露筋 / 蜂窝麻面 / 渗水 / 锈蚀（+ 已修复）
▪ 模式一 · YOLOv8n 专用权重：GPU / CPU 均可训练部署，实测 mAP50 ≈ 0.35（如实呈现，持续迭代优化）
▪ 模式二 · 免模型五路 CV 融合（创新）：黑帽变换 + 多尺度自适应阈值 + K-Means 颜色聚类 + 局部纹理标准差 + Canny 边缘密度，叠加 HSV 天空抑制与 NMS 去重 —— 无训练数据场景零门槛可用
【配图线索】
YOLOv8 训练曲线 results.png
（获取方式：桥梁病害识别/training 或 models 目录下训练输出 results.png）
【配图线索】
验证集检测效果图 val_batch0_pred.jpg
（获取方式：桥梁病害识别/runs/detect/val 目录下验证集预测图）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
16 / 25

## Slide 17
诊断
智能诊断 · 诊 —— 数据集与大模型诊断
公开数据集 + 本地标注 + Qwen-VL 双图结构化诊断
▪ 数据集：GYU-DET 公开集 11,123 张 + CODEBRIM 1,022 张 + 本地巡检报告提取与人工标注（合并训练集约 700 张）
▪ 训练实测：YOLOv8n · CPU 训练 · 两轮迭代（50 → 200 epochs 早停 121），mAP50 由 0.25 提升至 0.35
▪ Qwen-VL 双图诊断：原图 + 带框标注图双输入 → 严格 JSON 输出（病害类型 / 严重程度 / 位置 / 尺寸 / 诊断建议），三级容错解析
【配图线索】
PR 曲线 BoxPR_curve.png
（获取方式：训练输出目录（runs/detect/val 或 training/runs）下）
【配图线索】
混淆矩阵 confusion_matrix.png
（获取方式：训练输出目录下归一化混淆矩阵图）
【配图线索】
AI 诊断返回截图
（获取方式：插件配置 DashScope API Key 后联网运行截图）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
17 / 25

## Slide 18
投影
智能诊断 · 诊 —— 核心创新：2D→3D 解析式面投影
让病害精准“贴”到 BIM 真实构件
▪ 传统路线：摄影测量 / 点云配准 —— 设备昂贵、流程重、基层难落地
▪ 本项目轻量路线（创新）：检测框 → 构件面中心 + 法向 + U/V 轴解析式等比投影；2mm 法向偏移防闪面；彩色点云 Combine 合成病害标记（按病害类型着色）
▪ 构件智能识别：参数签名匹配覆盖 23 种构件类型；当前已注册柱式桥墩 / 引桥桥墩各 4 个可投影面，注册表机制可扩展
▪ 价值：形成“看得见的病害档案”，为养护决策提供三维可视化依据
【配图线索】
病害投影前后对比截图（BIMBase 三维视图）
（获取方式：投影功能运行前后三维视图截图，左右拼版）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
18 / 25

## Slide 19
养护
智慧养护 · 养 —— 全链路闭环与数字孪生
从无人机巡检到 Word 报告归档，一键贯通
无人机巡检
CV / YOLO 检测
Qwen-VL 诊断
尺寸量化
面投影定位
Word 报告
数字孪生
尺寸量化
参照物框选标定，病害长 / 宽 / 面积自动换算（误差来源已在报告中说明）
Word 报告（python-docx）
项目概况、构件病害统计表、病害详图（含带框照片）、分档处理建议，可直接归档
数字孪生
一键导出 JSON 数据包 + 离线单文件 HTML（three.js），病害三维分布浏览器直达
【配图线索】
Word 巡检报告截图（含统计表与病害详图页）
（获取方式：生成的 docx 报告打开后截图（两页拼版））
【配图线索】
数字孪生界面截图（病害三维分布视图）
（获取方式：浏览器打开导出的单文件 HTML 后截图）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
19 / 25

## Slide 20
数据
数据参考源
数据按需使用，全程服务于建模训练与验证
数据类型 | 主要内容 | 用途
真实工程图纸 | 承台及桩基 / 门式桥墩 / 索缆锚锭 / 引桥桥墩 DWG | 构件参数化建模依据
设计文件与论文 | 桥梁设计分册 docx · 参考论文 PDF | 构件尺寸与构造参考
曲线数据 | 圆柱 / 平面 / 竖直曲线 Excel | 数据驱动建模
病害数据集 | GYU-DET · CODEBRIM · 本地标注 | 模型训练与验证
原则：数据按需使用，服务于建模、训练与验证，不作他用
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
20 / 25

## Slide 21
特色
项目特色
五大特色
01
国产引擎全栈自主
BIMBase + Python 插件体系，摆脱国外平台依赖
02
双模检测互为补充
YOLO 专用权重 + 免模型 CV 融合，有 / 无训练数据皆可用
03
大模型与确定性规则协同
本地解析器优先、大模型兜底；关键计算不交模型自由发挥
04
轻量级 2D→3D 投影
解析式面投影替代摄影测量，普通无人机 + 笔记本即可落地
05
建-验-诊-养全生命周期
建造模型即养护数据载体，模型价值贯穿桥梁全生命周期
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
21 / 25

## Slide 22
创新
创新点总结
六项核心创新
01
平台空档
首个基于国产 BIMBase 的桥梁病害识别 — BIM 投影闭环（现有成果多基于 Revit / IFC）
02
免模型检测
五路 CV 掩码融合，零训练数据门槛
03
多模态诊断
Qwen-VL 双图输入，六字段结构化输出
04
轻量投影
解析式面投影 + 点云标记，2mm 防闪面
05
自然语言建模
897 行本地中文解析器 + 七级兜底放置链
06
工程实证
15 个原创 bfa 构件 + 主跨 1176m 常泰长江大桥整桥 P3D 验证
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
22 / 25

## Slide 23
价值
产业价值与推广
战略契合 · 生态协同 · 落地路径清晰
战略契合
交通强国、基础设施智慧运维、国产软件自主可控
生态协同
与 PKPM / BIMBase 系列软件深度结合，共建国产 BIM 插件生态
落地门槛低
普通无人机 + 笔记本即可部署，适合基层管养单位
可持续演进
病害样本持续积累 → 模型迭代 → 构件库扩展，形成数据飞轮
推广路径
设计院（AI 智能建模）
施工单位（图纸识别）
管养单位（巡检闭环）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
23 / 25

## Slide 24
团队
团队介绍
分工明确 · 产教协同
成员 A（队长）
照片
统筹规划
项目管理
文档撰写
【姓名 / 专业待填写】
成员 B
照片
BIMBase 插件开发
参数化构件库建设
【姓名 / 专业待填写】
成员 C
照片
病害识别算法
数据集建设
模型训练
【姓名 / 专业待填写】
成员 D
照片
工程验证
测试
答辩素材
【姓名 / 专业待填写】
照片
指导教师
【姓名 / 职称 / 研究方向待填写】
产教协同 · 联合指导 · 全程把关
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
24 / 25

## Slide 25
让每一座桥梁，建得更快、养得更智
以国产引擎筑基，以人工智能赋能 —— 桥元智构，服务桥梁全生命周期
感谢发榜单位中国建筑科学研究院有限公司与各位评审专家
团队联系方式：____________（待填写）
桥元智构 · 基于国产 BIMBase 与人工智能的桥梁建养一体化平台
25 / 25